ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ

ППО-(4+1)-40КЗ

ППО-(4+1)-40КЗ без модуля

Руководство по эксплуатации

ПЧОЗ.00.00.000 РЭ

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Общие сведения………………………………………………………………… | 3 |
| 1 Устройство и работа изделия………………………………………………… | 3 |
| Рисунок 1. Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ……………… | 6 |
| Рисунок 2. Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ (без модуля) | 7 |
| Рисунок 3. ПЧОЗ 01.00.000 Рама в сборе с рамкой модуля……………… | 8 |
| Рисунок 4. ПЧО 05.00.000 Механизм оборота……………………………… | 9 |
| Рисунок 5. ПЧОЗ 02.00.000 Предохранитель……………………………… | 10 |
| Рисунок 6. ППЛ 10.00.000-01 Навеска в сборе с крестовиной…………… | 10 |
| Рисунок 7. Рамка ПЧОЗ 12.00.000 в сборе………………………………… | 11 |
| Рисунок 8. ПЧО 03.00.000 Ход колесный………………………………… | 11 |
| Рисунок 9. ППЛ-7 09.00.000-01 Механизм регулировки глубины пахоты | 12 |
| Рисунок 10. ППЛ-7 11.00.000 Балка тяговая……………………………… | 12 |
| Рисунок 11. КСО-40 00.00.000 Корпус правооборачивающий…………… | 13 |
| Рисунок 12. КСО-40 00.00.000-01 Корпус левооборачивающий………… | 14 |
| Рисунок 13. ПЧОЗ 03.00.000 Гидросистема………………………………… | 15 |
| Рисунок 14. ПЧОЗ 11.00.000 Электрооборудование………………………… | 15 |
| Рисунок 15. Схема агрегатирования плуга ППО-(4+1)-40КЗ……………… | 16 |
| Рисунок 16. Схема смазки…………………………………………………… | 16 |
| 2 Техническая характеристика плуга……………………….…………………… | 17 |
| 3 Требования безопасности……………………………………………………… | 18 |
| 4 Подготовка к работе и порядок работы……………………….....…………… | 19 |
| 5 Органы управления и приборы…………………………………...…………… | 20 |
| 6 Правила эксплуатации и регулировки………………………………………… | 20 |
| 7 Техническое обслуживание………………………………….………………… | 21 |
| 8 Возможные неисправности и способы их устранения…...………………… | 24 |
| 9 Правила хранения………………………………………………...…………… | 25 |
| 10 Комплектность………………………………………………………………… | 26 |
| 11 Свидетельство о приемке………………………………………...…………… | 28 |
| 12 Гарантии изготовителя…………………………………………...…………… | 30 |
| 13 Транспортирование…………………………………………………………… | 30 |
| Приложения: |  |
| А. Гарантийный талон…………………………………..…………… | 31 |
| Б. Перечень запасных частей………………………….…………… | 32 |

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ; ППО-(4+1)-40КЗ без модуля

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ; ППО-(4+1)-40КЗ без модуля (в дальнейшем плуг) предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Плуги ППО-(4+1)-40КЗ, ППО-(4+1)-40КЗ без модуля агрегатируется с тракторами

«Беларус 1221», «Беларус 1522».

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация плугов не допускается с незаправлеными раствором шинами трактора ( согласно РЭ по трактору) и без балластных грузов.

Плуг должен работать на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 23 %.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Величина стерни и травостоя должна быть не более 20 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.2 Плуг ППО-(4+1)-40КЗ (рис. 1), ППО-(4+1)-40КЗ без модуля (рис. 2) аналогичны по конструкции и состоят из следующих сборочных единиц: рамы 1, модуль 2 (плуг ППО-(4+1)-40КЗ), механизма оборота рамы 3, навески 4, тяговой балки 5, талрепа 6, предохранителей 7, корпусов правооборачивающих 8 с углоснимами правыми 10, корпусов левооборачивающих 9 с углоснимами левыми 11, рамки 12, хода колесного 13, механизма регулировки глубины пахоты 14, гидросистемы 15 и электрооборудования16 (рис. 1).

Модуль 2 (рис. 1) представляет сварную конструкцию и состоит из рамки модуля 4 (рис. 3) и установленными на ней предохранителя 7, корпуса правооборачивающего 8 с углоснимом

правым 10, корпуса левооборачивающего 9 с углоснимом левым 11 (рис. 1).

1.2 Рама плуга (рис. 3) представляет сварную конструкцию и состоит из балки передней 1, балки опорной 2, балки задней 3 и рамки модуля 4 (плуг ППО-(4+1)-40КЗ). Балка передняя 1 изготавливаются из профиля квадратного сечения 160(160мм, к которой приварен швеллер 8. В передней части балки передней 1 имеется кронштейн 11 для крепления талрепа, кронштейн 12 (кулису), а в средней части – накладки 6. Кронштейн 12 (кулиса) и накладки 6 предназначены для крепления тяговой балки плуга.

Средняя часть балки опорной 2 (рис. 3) имеет два кронштейна 13 для соединения с рамкой, к которой шарнирно крепится колесный ход. Балка опорняя 2 изготавливаются из профиля квадратного сечения 160(160мм, к которой приварены швеллер 9 и накладки 15.

Балка задняя 3 (рис. 3) изготавливаются из профиля квадратного сечения 160(160мм, к которой приварены швеллер 10 и фланец 5 для соединения с рамкой модуля 4.

Рамка модуля 4 (рис. 3) изготавливаются из профиля квадратного сечения 160(160мм, к которой приварены фланец 5 для соединения с балкой задней 3 и пальцев 7 для крепления кронштейна с фонарями электрооборудования в транспортном положении.

1.3 Механизм оборота рамы (рис. 4) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, тяговой балки 2 с консолью (полуось с фланцем), упора 3, двух зеркальных пар упоров 4 и 5, гидроцилиндров 6, фиксатора 7, крестови-ны 8, которая шарнирно  крепится к щекам корпуса 1 при помощи пальца 12, двух регулировочных болтов 24.

К щекам корпуса 1 приварены кронштейны  с отверстиями для установки опор 9.

Упоры 3, 4, 5 устанавливаются на полуоси (консоли) тяговой балки 2. Упор 3 входит в зацепление с Г-образным кронштейном поворотным тяговой балки 2.

На рисунке 4 показано положение механизма оборота рамы плуга при вспашке правооборачивающими корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, шток которого с помощью пары упоров 4, 5 поворачивает упор 3 вместе с Г-образным поворотным кронштейном относительно полуоси тяговой балки 2, поворачивая тем самым раму плуга с корпусами. При переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости второго гидроцилиндра.

Фиксатор 7 предназначен для жесткого соединения рамы плуга и механизма оборота рамы в транспортном положении.

Для удержания навески относительно механизма оборота рамы в положении, удобном для агрегатирования плуга, используется цепь 10.

Опоры 9 служат для устойчивого положения механизма оборота на отцепленном плуге.

В транспортном и рабочем положениях плуга опоры переводятся в верхнее положение, как показано на рисунке 4.

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны с кольцами для рукавов.

1.4 Предохранитель (рис. 5) служит для подъема корпуса плуга при наезде на препятствия (камни и др. предметы) и последующего заглубления корпуса после преодоления препятствия, а также для обеспечения устойчивой работы корпуса при вспашке почв различного механического состава, плотности и влажности.

Предохранитель состоит из грядиля 1, кронштейна 2, рычага 3, планки 4, тяги 5, рессоры 6, скобы 7 и регулировочных болтов 10 и 11.

Грядиль 1 представляет собой сварную конструкцию из трубы сечением 100х140мм с приваренными с двух сторон плитой и кронштейном. На плите грядиля крепятся четыре вставки 9, а к кронштейну грядиля крепятся стойки с корпусами.

Кронштейн 2 крепится к раме плуга при помощи пальца 24 и болта 28 (рис. 1). Кронштейн 2 имеет плиту с двумя парами упоров 8, которые взаимодействуют со вставками 9 грядиля (рис. 5).

Тяга 5 проходит внутри грядиля и крепится шарнирно с одной стороны на оси 15 в средней части кронштейна 2, а с другой стороны – на оси 12 рычага 3.

Рессора 6 устанавливается при помощи пальцев 16, 17 между ухом на грядиле 1 и планкой 4 с предварительным натяжением в размер 700мм.

Работа предохранителя заключается в следующем. При наезде на препятствие корпус выглу-бляется, нижние вставки 9 грядиля выходят из контакта с нижними упорами 8 кронштейна 2, и грядиль 1, поворачиваясь относительно верхних упоров 8 и одновременно перемещаясь вдоль тя-ги 5, разворачивает рычаг 3 относительно пальца 12, сжимая рессору 6. После преодоления препятствия  под действием сжатой рессоры происходит возвращение грядиля с корпусами в рабочее положение. Для регулировки предварительного усилия сжатия рессоры служат болты 10, 11.

1.5 Навеска (рис.6) служит для агрегатирования плуга с трактором. Она состоит из двух стоек 1, 2, трубы 3  с кронштейнами 4, скоб 5 (ловителей), оси навески 10 и замков (стопоров) 11, 12. В верхней части стоек имеется  отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора. К стойкам приварено ухо 6 для фиксации навески отцепленного плуга относительно механизма оборота рамы при помощи цепи 10 механизма оборота (рис. 4).

1.6 Рамка (рис. 7) представляет собой раму сварной конструкции, к кронштейнам которой шарнирно крепится опорная балка рамы (при помощи оси 6), колесный ход 3 с гидроцилиндром 4 и механизмом регулировки глубины пахоты 5. Механизм регулировки глубины пахоты 5 устанавливается на те же оси 7, на которых установлен гидроцилиндр хода колесного 4 и работает параллельно с ним. К рамке  приварены упоры с регулировочными болтами 9, с помощью которых в процессе работы плуга обеспечивается выравнивание  рамы относительно поля в поперечной  плоскости.

1.7 Ход колесный (рис. 8) состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы колесо дисковое 11 с шиной 12 ( давление в шине 0,2 МПа). Ступица 5 смонтирована на полуоси на двух конических роликоподшипниках 14, 15 (7609А и 7611А), защищенных от попадания пыли.

1.8 Механизм регулировки глубины пахоты (рис. 9) состоит из штока 1 с гайкой, направляющей 2, винта 3 и линейки 6. Для фиксации механизма в транспортном положении (А) используется палец 4, а  для вращения штока относительно винта – рычаг 5.

1.9 Тяговая балка (рис. 10) соединяет раму плуга с механизмом оборота и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором. Тяговая балка состоит из полуоси 1 (консоли),

Г-образного кронштейна поворотного 2, и тяги 3. Тяга изготавливается  из трубы квадратного сечения 150(150мм и усиливается в передней части и сбоку накладками 4 из листового металла.

Г-образный кронштейн 2 и полуось 1 служит для соединения с механизмом оборота и поворота рамы плуга с корпусами. Проушины 5 служат для соединения балки тяговой с талрепом.

1.10 Корпус правооборачивающий (рис 11) с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из башмака 1, отвала 2 с грудью отвала 3, долота 4, лемеха 5, боковины (доски

полевой) 6, стойки 9, распорок 11, 12 и деталей крепления (кронштейны, болты, гайки, шайбы).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий, состоящий из отвала углоснима 7 и кронштейна углоснима 8. Углосним предназначен для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно (рис 12).

Стойка 9 изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.11 Талреп 6 (рис. 1) служит для изменения ширины захвата первого корпуса и устанавливается между кронштейнами основной балки рамы и тяговой балки.

1.12 Гидросистема (рис.13) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает гидроцилиндр 1 хода колесного, два гидроцилиндра 2  механизма оборота,  трубопровод 3, клапаны запорных устройств 4 (евромуфты) и рукава высокого давления 5, 6, 7, 8.

1.13 Электрооборудование (рис. 14) предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала и габаритов. Электрооборудование   состоит из жгута 1, 2, кронштейна крепления фонарей 3 фонарями 6 и 7, вилки штепсельной 4, розеток 5, которые крепятся к кронштейнам 9.

Одна штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с

электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего назначения.

При работе плуга в поле (рис. 14) переднюю вилку 4 отсоединяют от трактора и наматывают жгут 1 на кронштейны 8, которые находятся в передней части рамы, а затем вилку фиксируют в розетку-пустышку 5, которая установлена между тяговой балкой и рамой в передней части плуга на кронштейне 9, снимают кронштейн 3 с фонарями с пальцев 7 рамы модуля (рис. 3), достав из пальцев 7 пружинные шплинты,  и фиксируют кронштейн 3 на осях 41 механизма оборота (рис. 4), жгут 1 сматывают на кронштейн 3 с фонарями.

При транспортном положении плуга кронштейн с фонарями устанавливают в исходное положение (на пальцах 7 (рис. 3) рамы модуля), присоединяют вилку жгута 2 к розетке 5, которая установлена кронштейне 9 в задней части рамы плуга, а вилку жгута 1 к трактору.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

| Исполнение | ППО-(4+1)-40КЗ |
| --- | --- |
|  | с модулем | без модуля |
| 1 Тип | Полунавесной оборотный |
| 2 Производительность за 1 час основного времени, га | 1,4-1,8 | 1,12-1,44 |
| 3 Рабочая скорость, км/ч | 7,0-10,0 |
| 4 Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 18 |
| 5 Глубина вспашки,см | 14-27 |
| 6 Рабочая ширина захвата,м | 2 | 1,6 |
| 7 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 |
| 8 Количество корпусов, шт.: |  |  |
| - правооборачивающих | 5 | 4 |
| - левооборачивающих | 5 | 4 |
| 9 Тип корпуса | полувинтовой |
| 10 Масса,кг | 3150±150 | 2900±150 |
| 11 Габаритные размеры плуга, не более мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 8300 | 7300 |
| - ширина | 2900 | 2500 |
| - высота | 2200 | 2200 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | 8300 | 7300 |
| - ширина | 1800 | 1800 |
| - высота | 2900 | 2900 |
| 12 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 |
| 13 Конструкционная ширина захвата корпуса, мм | 400 |
| 14 Расстояние между корпусами по балке плуга, мм, не менее | 980 |
| 15 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 16 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 17 Размер колеи трактора, мм |  |  |
| -передних колес | 1725 |
| -задних колес | 1800 |
| 18 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |
| 19 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,65 |
| 20 Основные показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - полнота заделки растительных и пожнивных остатков % | 98 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее | 10 |
| отклонения рабочей ширины захвата |  |  |
| - от конструктивной ширины захвата, % | ±10 |
| - допустимые отклонения от заданной глубины вспашки, см | ±2 |
| - гребнистость поверхности ( средняя высота гребней), см, не более | 5 |
| - крошение почвы с размером фракции до 5 см, %, не менее | 70 |
| 21 Срок службы, лет | 8 |
| 22 Ресурс до списания, ч | 11000 |
| 23 Наработка на отказ, ч | 150 |
| 24 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч | 0,04 |
| 25 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,25 | 0,20 |
| 26 Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,99 |
| 27 Удельная конструкционная масса плуга, кг/м | 1650 | 1550 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе с плугом допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и сделавшие отметку об изучении руководства по эксплуатации в таблице 11.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- транспортировка плуга с выключенным механизмом фиксации механизма оборота;

- отсоединять от трактора, производить техобслуживание и ремонт плуга, находящегося в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга планкой 25, установленной на болту регулировочном 24 (рис. 4). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует Г-образный кронштейн поворотный тяговой балки 2 относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно полуоси 1 балки тяговой (рис. 10)

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи навесной системы трактора и гидроцилиндра колесного хода, ограничительные цепи навесной системы трактора затянуты, поворотный вал механизма навески заблокирован, а механизм регулирования глубины пахоты колесного хода зафиксирован в транспортном положении.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать 15 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг, должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием, необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по трехточечной схеме.

4.3 Эксплуатация плугов не допускается с незаправлеными раствором шинами трактора и без балластных грузов( согласно РЭ по трактору).

4.4 Ширину колеи колес тракторов установить согласно рисунка 15. При агрегатировании плуга с тракторами «Беларус-1221» и «Беларус-1523» правые  колеса трактора движутся по борозде.

4.5 Установить ось навески плуга точно по центру навески на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее чеками, жестко зафиксировать боковые раскосы.

4.6 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеска плуга должна быть соединена с механизмом оборота цепью 10 (рис. 4). Трактор задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей навески, и затем зафиксировать ее  фиксаторами. Центральную тягу навесной системы трактора соединить с отверстием в верхней части стойки навески плуга. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи клапанов запорных устройств 4 и заполняется маслом из гидросистемы трактора (рис. 13).

ВНИМАНИЕ: Гидросистема плуга испытана гидравлическим маслом, ТНК Гидравлик HLP 32, соответствующим требованиям DIN 51524 часть II (HLP).

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют фиксаторам 7 механизма оборота (рис. 4) и пальцем 4 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 9).

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы планку 25, фиксирующую механизм оборота при строповке и подъеме, поворачивают относительно болта регулировочного 24 (рис. 4) на 90о и расфиксируют Г-образный кронштейн поворотный тяговой балки.

Электрооборудование (рис.14) используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего кронштейн 3 с фонарями снимают с осей 41 механизма оборота (рис.4), разматывают жгут 2, устанавливают кронштейн 3 с фонарями на пальцах 7 рамки модуля (рис.3), фиксируюя его шплинтами пружинными, присоединяют вилку 4 жгута 2 к розетке 5, которая установлена кронштейне 9 в задней части рамы плуга, разматывают жгут 1 с кронштейнов 8, а вилку жгута 1 присоединяют к трактору.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора. Переднюю вилку 4 (рис. 14) отсоединяют от трактора и наматывают жгут 1 на кронштейны 8, которые находятся в передней части рамы, а затем вилку фиксируют в розетку-пустышку 5, которая установлена между тяговой балкой и рамой в передней части плуга на кронштейне 9, снимают кронштейн 3 с фонарями с пальцев 7 рамы модуля (рис. 3), достав из пальцев 7 пружинные шплинты,  и фиксируют кронштейн 3 на осях 41 механизма оборота (рис. 4), жгут 1 сматывают на кронштейн 3 с фонарями.

4.7 Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положения  переводится в рабочее. Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора и положением гайки што-

ка 1 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 9). Затем при движении плуга происходит заглубление передних корпусов и потом – задних.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировочными болтами 24 механизма оборота (рис. 4).

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпусы вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпусы, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, а также вращением гайки штока 1 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 9).

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для пахоты слабокаменистых и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 20 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга, плуг переводится в транспортное положение (положение «бабочка») и выполняется разворот. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами. При этом левые колеса трактора идут по предыдущей борозде.

Резкие повороты ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к поломкам.

Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, а также вращением гайки штока 1 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 9). Обычно используются смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Регулировка рабочей ширины захвата первого (переднего) корпуса плуга производится талрепом 6 (рис. 1).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | Моточасы (др. единицы наработки) |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| 4. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки, резьбовые поверхности талрепов | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 5. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 6. Смазать винты подвески и винты тяги заднего колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 7. Смазать ось подвески, пальцы и упорный подшипник балки заднего колеса. | Ось подвески, пальцы и упорный подшипник должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 8.Смазать ось крепления рамки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Шприц, чистик, ветошь Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 9.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Шприц, чистик, ветошь Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 19109-81, эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.V.У1 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, Солидол С ГОСТ 4366-76 (Солидол Ж ГОСТ 1033-79) Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 3.Снять с плуга рукава высокого давления и пневматические колеса | Сдать на склад | Комплект инструмента тракториста |
| 4.Исключить попадание влаги во внутренние полости элементов гидросистемы. | Любым доступным способом |  |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | --//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозии и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы плуга должны быть чистыми | Ветошь, комплект инструмента тракториста |
| 2 Проверить комплектность, согласно раздела 10 настоящего руководства и установить снятые узлы и детали | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр, комплект инструмента тракториста |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме

смазки (рис.11).

Таблица 7.3

| № пози- ции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали корпуса (лемеха, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |  | В конце сезона |
| 2 | Штоки гидроцилиндров | То же |  | В конце сезона |
| 3 | Винты талрепа, винт механизма регулировки глубины, регулировочные болты | То же |  | В начале сезона В конце сезона |
| 4 | Подшипники колес | То же |  | Через 60 часов |
| 5 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор | То же |  | Через 60 часов |
| 6 | Ось опорной балки. | То же |  | Через 60 часов |
| 7 | Резьбовые поверхности винтов регулировки натяжения рессор | То же |  | Через 60 часов |
| 8 | Гидросистема | Масло гидросистемы трактора |  | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Захват первого корпуса (правооборачивающего или левооборачивающего) больше или меньше захвата остальных корпусов. Гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже гребней, оставляемых остальными корпусами. | Уменьшить или увеличить ширину захвата первого корпуса с помощью талрепа. |
| Последний корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или мельче остальных корпусов. Гребень, оставляемый последним корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами.. | Опустить или поднять колесный ход относительно опорной поверхности задних корпусов при помощи гайки 3 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 7). Рама при пахоте должна быть горизонтальной. |
| Правооборачивающие или левооборачивающие корпусы пашут глубже или мельче соответственно, чем левооборачивающие или правооборачивающие корпусы. | Выровнять раму при помощи регулировочных болтов 4 механизма оборота (рис. 6) и болтов 16 на рамке 9 колесного хода (рис. 1). |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуги поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблицам 10.1, 10.2.

Таблица 10.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧО3 00.00.000 | Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ с модулем | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 3150±150 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик ГОСТ 15841-88 |
| ПЧО3 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием - изготовителем.

Таблица 10.2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЧО3 00.00.000 | Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ без модуля | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 2900±150 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик ГОСТ 15841-88 |
| ПЧО3 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием - изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг оборотный полунавесной         ППО –(4+1)-40КЗ с модулем

марка

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям TYBY 100230575.267-2007

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

Плуг оборотный полунавесной         ППО –(4+1)-40КЗ без модуля

марка

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям TYBY 100230575.267-2007

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ

Таблица 11.

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий

ТУ BY 100230575.267-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей корпусов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Гарантийная наработка деталей корпусов должна соответствовать ТКП282-2010.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня его приобретения..

12.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии  с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга планкой 25, установленной на болту регулировочном 24 (рис. 4). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует Г-образный кронштейн поворотный тяговой балки относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно полуоси 1 балки тяговой (рис. 10)

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

Приложение А (обязательное) Гарантийный талон

ДП «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д. Минойты

факс приемной 8(01545)97189, факс ОТК 8(01545)97252 р/с 3012200370012 в Бел.АПБ г. Лида

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

Плуг оборотный полунавесной ППО-(4+1)-40КЗ;  ППО-(4+1)-40КЗ без модуля.

(наименование, тип и марка изделия)

___________________________________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

___________________________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, характеристике

и стандартам: ТУ BY 100230575.267-2007

(наименование документа)

___________________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяца со дня

ввода в эксплуатацию,   но не позднее 6  месяцев со дня получения потребителем.

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК завода	_____________________	_____________________

М.П.             		             (Ф.И.О.)	                           (подпись)

___________________________________________________________________________________

(дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя)

______________________________                                     ______________________________

Ф.И.О., должность                                                                         (подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________________

дата продажи изделия продавцом  (поставщиком)

______________________________                                     ______________________________

Ф.И.О., должность                                                                         (подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________________

дата продажи изделия продавцом  (поставщиком)

______________________________                                     ______________________________

Ф.И.О., должность                                                                         (подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

______________________________                                     ______________________________

Ф.И.О., должность                                                                         (подпись)

М.П.