Агрегат комбинированный

для минимальной обработки почвы

Дископак-6

Руководство по эксплуатации

АДП 00.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

2	Устройство и работа агрегата	4

3 	Техническая характеристика агрегата	11

4	Требования безопасности	12

5	Органы управления и приборы	14

6	Досборка, наладка и обкатка агрегата на месте её применения	15

7	Подготовка к работе и порядок работы	18

8	Правила эксплуатации и регулировки	20

9	Техническое обслуживание	23

10	Возможные неисправности и методы их устранения	26

11	Правила хранения	27

12	Транспортирование	28

13	Утилизация	29

# 1	Общие сведения

  - Наименование

Агрегат комбинированный для минимальной обработки почвы Дископак-6.

Заводской №___________

Дата выпуска___________

  - Назначение и область применения.

    - Агрегат комбинированный для минимальной обработки почвы Дископак-6, в дальнейшем агрегат, предназначен для лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, заделки удобрений, а также для подготовки окультуренных почв за два прохода под посев озимых зерновых, пожнивных и покосных культур.

    - Агрегат должен использоваться на обработке почвы по следующим агрофонам:

- стерня озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур;

- осенняя зябь при полупаровой обработке почвы;

- поля после уборки кукурузы, свеклы и картофеля;

- весенняя зябь.

    - Агрегат должен работать на всех типах минеральных почв с твердостью не более 3,5 МПа и абсолютной влажностью в обрабатываемом слое не выше 25 %.

    - Рельеф поверхности почвы должен быть ровным с уклоном местности не более 80.

    - В почве допускается наличие отдельных каменей диаметром не более 10 см, а на поверхности не допускается наличие скопления соломистых и растительных куч размером более 15 см. Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25см.

    - Агрегатируется с колесными тракторами класса 5.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления агрегата возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми агрегатами, не влияющие на условия его эксплуатации

# 2	Устройство и работа агрегата

  - Агрегат Дископак-6, согласно рисунку 1,, согласно рисунку , согласно рисунка 1, состоит из следующих основных узлов: рамы 1 1, прицепного устройства 2 2, двух передних 3 и двух задних дисковых батарей 4, съемного заднего прикатывающего катка 5, колесного хода 6, гидросистемы 7 и электрооборудования 8.

  - Рама 1 (рисунок 2) представляет собой сварную конструкцию для крепления основных узлов и деталей агрегата.

  - Прицепное устройство 2 (рисунок 3) обеспечивает присоединение агрегата к задней навесной системе трактора.

  - Дисковые батареи 3 и 4, предназначенные для разрезания, дробления, перемешивания и заделывания растительных остатков и удобрений в разрыхленном слое почвы, состоят из последовательно чередующихся сферических цилиндрических и сферических вырезных дисков (рисунок 4). Чтобы при стыковых проходах агрегата не образовывались валки на батареях заднего ряда боковых секций установлены сферические цилиндрические диски меньшего диаметра по сравнению с основными.

2.4.1 Порядок расположения рабочих органов на раме: спереди батареи смещены относительно друг друга, сзади имеют симметричное расположение. При этом дисковые батареи располагаются на раме так, чтобы диски заднего ряда батарей рыхлили почву в промежутках между следами дисков переднего ряда батарей. Каждая батарея оборудована чистиками (см. рисунок 4). Угол атаки регулируется независимо для передних и задних батарей.

1 – рама; 2 – прицепное устройство, 3 – передние дисковые секции; 4 – задние дисковые секции; 5 – прикатывающие катки; 6 – колесный ход; 7 – гидросистема агрегата; 8 – электрооборудование агрегата

Рисунок 1 – Конструктивная схема агрегата Дископак - 6

1 - рама; 2 – балка для крепления передних секций; 3 – балка для крепления

задних секций; 4 – прицепная балка; 5 – поворотная тяга дисковых секций;

6 - фиксаторы для безопасной транспортировки агрегата

Рисунок 2 – Конструктивная схема рамы агрегата

Рисунок 3 – Сцепное устройство агрегата

а)

б)

а – дисковая секция; б – чистики

Рисунок 4 – Конструктивная схема дисковой секции

Рисунок 5 –Схема регулировки  агрегата

- – Регулировка горизонтальности рамы;

2) – Регулировка угла атаки дисковых секций

2.5 Прикатывающий каток 5, предназначен для дробления комков почвы, выравнивания поверхности поля и уплотнения почвы с созданием в обрабатываемом слое уплотненного ложа для семян.

2.6 Колесный ход 6 предназначен для транспортировки агрегата. Колесный ход оборудован пневматической тормозной системой.

2.7 Гидросистема 7 агрегата предназначена для перевода его из транспортного положения в рабочее и обратно. Управление ей осуществляется трактористом из кабины трактора.

2.8 Электрооборудование 8 предназначено для обозначения габаритов, указания поворотов и стоп-сигнала при транспортировании агрегата по дорогам. Сигналы электрооборудования агрегата аналогичны с сигналами электрооборудования трактора.

Технологическая схема работы агрегата в соответствии с рисунком 1 заключается в следующем.

Две передние дисковые секции при движении агрегата по полю разделывают пласт почвы под установленным углом атаки, а две задние дисковые секции обрабатывают этот пласт почвы под другим углом, под действием чего происходит интенсивное крошение пласта почвы. Одновременно, установленный позади агрегата прикатывающий каток, производит дополнительное крошение почвы, выравнивает ее и уплотняет.

# 3 	Техническая характеристика агрегата

  - Технические показатели агрегата приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1– Показатели назначения

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Марка | Дископак-6 |
| 2 Тип | полунавесной |
| 3 Производительность за час, га: |  |
| - основного времени: - при глубине обработки от 6 до 12 см | 4,2-6,0 |
| - при глубине обработки от 12 до 16 см - сменного времени - при глубине обработки от 6 до 12 см - при глубине обработки от 12 до 16 см | 3,6-4,8 2,9-4,1 2,4-3,3 |
| 4 Удельный расход топлива тракторов, кг/га | 5,14-14,00 |
| 5 Ширина захвата, м | 6,0±0,1 |
| 6 Рабочая скорость, км/ч: |  |
| - при глубине обработки от 6 до 12 см - при глубине обработки от 12 до 16 см | 7-10 6-8 |
| 7 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 8 Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса, м, не более | 15 |
| 9 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 10 Масса агрегата сухая (конструктивная), кг, не более | 7150 |
| 11 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: |  |
| - длина | 11000 |
| - ширина | 7000 |
| - высота | 1800 |
| в транспортном положении: - длина | 11000 |
| - ширина | 3000 |
| - высота | 2900 |
| 12 Количество персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой агрегата | 1 (тракторист-машинист) |
| 13 Глубина обработки почвы, см | 6-16 |
| 14 Отклонение средней глубины обработки от заданной, см: |  |
| при глубине обработки от 6 до 12 см | ±1 |
| при глубине обработки от 12 до 16 см | ±2 |
| 15 Фракции почвы до 4 см в обработанном слое, %, не менее | 50 |
| 16 Высота гребней или глубина борозд, см, не более | 4 |

| Продолжение таблицы 3.1 |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| 17 Подрезание сорняков и растительных остатков | должно быть полным |
| 18 Предпосевная обработка почвы за два прохода агрегата: - крошение почвы, %, размеры фракций, мм: 0-25, не менее 50-100, не менее | 80 10 |
| - гребнистость поверхности поля, см, не более | 4 |
| - плотность почвы в обработанном слое, г/см3: в слое 0-3 см в слое 3-8 см | 0,8-1,1 1,0-1,3 |
| 19 Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,98 |
| 20 Коэффициент использования сменного времени (при длине гона 1000м), не менее | 0,68 |
| 21 Удельная металлоемкость агрегата, кг/м, не более | 1200 |
| 22 Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 100 |
| 23 Срок службы (за исключением быстроизнашивающихся рабочих органов), лет | 8 |
| 24 Годовая нормативная наработка, ч | 200 |
| 25 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
| 26 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/га, не более | 0,04 |
| 27 Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| 28 Конструктивные требования к дисковым батареям: 28.1 Диаметр дисков, мм 28.2 Диаметр стыковых дисков, мм 28.3 Толщина дисков, мм, не менее 28.4 Расстояние между дисками в батарее, мм | 660±5 510±5 6 230-250 |
| 29 Конструктивные требования к каткам: |  |
| 29.1 Количество катков на агрегате, шт. | 2 |
| 29.2 Диаметр катка (по наружным кромкам трубок), мм | 600±50 |
| Примечание: В пунктах 15-17 отражены агротехнические требования к обработке почвы агрегатом за один проход. |

# Требования безопасности

  - Требования безопасности при эксплуатации агрегата должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по охране труда при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующим в каждом хозяйстве.

  - К работе с агрегатом допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, ознакомившиеся со всеми устройствами и органами управления агрегата, а также с их функциями и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с машинами с вращающимися рабочими органами.

  - При эксплуатации для предупреждения несчастных случаев и поломки агрегата ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать без предусмотренных конструкцией защитных устройств (например, передвижных предохранительных приспособлений, кожухов, наклеек с пиктограммами, касающимися техники безопасности и т.д.);

-  находиться ближе 10 м от агрегата во время его работы;

- производить повороты и движение задним ходом в рабочем положении агрегата;

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание агрегата при работающем двигателе трактора;

- надевать свободную одежду. Одежда обслуживающего персонала должна быть плотно облегающей;

- производить ремонтные или регулировочные работы на агрегате поднятым в транспортное положение без подставок;

- находиться на агрегате во время работы или при транспортировке;

- находиться между трактором и агрегатом, если трактор при помощи стояночного тормоза и/или противооткатных упоров для колес не защищен от откатывания.

  - Перед тем, как Вы оставляете трактор, агрегат необходимо опустить на землю, заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.

  - Транспортная скорость трактора с агрегатом на дорогах с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. Транспортировка агрегата по грунтовым дорогам требует особого внимания тракториста, скорость в этих случаях не должна превышать 8 км/ч.

  - Перед транспортировкой агрегата необходимо после складывания дисковых батарей дополнительно зафиксировать их стопором показанным на    рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема фиксации дисковых батарей

# Органы управления и приборы

Агрегат имеет следующие органы управления.

  - Гидроцилиндр для регулирования глубины обработки почвы и перевода агрегата из транспортного положения в рабочее и обратно.

  - Два гидроцилиндра для установки угла атаки дисковых секций.

  - Гидроцилиндр для подъема (опускания) прикатывающих катков.

  - Гидроцилиндр для складывания (раскладывания) прикатывающих катков.

  - Талреп для регулировки горизонтального положения рамы.

  - Управление работой и транспортированием агрегата (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется и контролируется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

# Досборка, наладка и обкатка агрегата на месте её применения

  - Агрегат поставляется потребителю в собранном виде.

  - Произвести расконсервацию. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей агрегата.

  - Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочным листом.

  - Изучить руководство по эксплуатации, обратив особое внимание на меры безопасности при работе с агрегатом.

  - Произвести внешний осмотр агрегата на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

  - Проверить крепление составных частей агрегата и ограждений, затяжку резьбовых соединений. Ослабленные соединения подтянуть.

  - Проверить и при необходимости произвести смазку агрегата в соответствии с таблицей смазки агрегата (таблица 6.1)

# Таблица 6.1 – Таблица смазки агрегата

| Обозначение на схеме смазки | Наименование, механизма, узла трения. | Количество точек смазки | Наименование и обозначение марок ГСМ | Масса (объем) ГСМ, заправляемых в изделие при смене, кг (дм3) | Периодичность смены ГСМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основное | дублирующее (резервное) |  |  |  |
|  | Подшипник катка | 4 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | Солидол С ГОСТ 4366-76 | Два хода поршня насоса | ежедневно |  |
|  | Шарнир колесного хода | 4 | То же | То же | То же | 20 ч |  |
|  | Шарнир прицепного устройства | 1 | То же | То же | То же | 20 ч |  |
|  | Шарниры всех осей | 15 | То же | То же | То же | 40 ч |  |
|  | Подшипники опоры дисковой секции | 16 | То же | То же | То же | 100 ч |  |
|  | Подшипник колеса | 2 | То же | То же | То же | ежегодно |  |
|  | Консервация | Защитные материалы согласно ГОСТ 7751-85 |

# Подготовка к работе и порядок работы

  - Подготовка к работе

    - Проверить техническое состояние трактора. Трактор должен быть исправен. Давление воздуха в шинах должно соответствовать норме.

    - Проверить готовность агрегата к работе. Агрегат должен быть подготовлен  в соответствии с разделом 6.

    - Проверить затянутость гаек колесных дисков и провести регулировку зазоров в подшипниках ступиц.

    - Провести подтяжку болтов агрегата, в дальнейшем:

- после первых часов эксплуатации;

- периодически, в зависимости от частоты проведения ремонтных работ;

- по меньшей мере раз в три месяца.

7.1.5 Проверить давление в шинах и при необходимости довести до нужного значения (3,6 атм.).

7.1.6 Проверить момент затяжки колесных дисков, при диаметре болта      18 мм – момент затяжки 270 Нм.

7.1.7 Проверить затяжку дисковой батареи и при необходимости приложить момент, приблизительно равный 120 кг*м.

  - Агрегатирование агрегата.

7.2.1	Подвести трактор задним ходом к агрегату и ввести сцепное устройство в ловители прицепного устройства агрегата.

7.2.2 Заглушить двигатель трактора и зафиксировать сцепку агрегата с трактором.

7.2.3 Обкатку агрегата под нагрузкой производить в поле, используя его в работе в течение 5 ч при рабочей скорости ниже допустимой на 30-40%. Периодически проверять внешним осмотром техническое состояние агрегата и при обнаружении неисправностей необходимо выяснить причину и устранить.

7.2.4 Перед началом полевых работ необходимо произвести регулировку различных элементов агрегата:

- установить дисковые батареи в требуемое рабочее положение (рис. 5, разница углов атаки передних и задних батарей должна составлять 2-30);

- установить глубину обработки при помощи гидравлического ограничителя гидроцилиндра хода колесного;

- выровнять борону в горизонтальной плоскости с помощью талрепа на переднем дышле агрегата (рис. 5);

- отрегулировать нажим катка с помощью вставок на гидроцилиндре опускания катка.

  - Порядок работы.

7.3.1 Эксплуатировать можно только технически исправный и правильно отрегулированный агрегат.

7.3.2 Перед поворотом следует перевести агрегат в транспортное положение.

ВНИМАНИЕ: Для перевода агрегата в рабочее положение необходимо:

- Убрать стопора дисковых батарей (рис. 6);

- Гидроцилиндром хода колесного максимально поднять агрегат;

- Разложить дисковые секции в максимально выдвинутое рабочее положение (до срабатывания концевого клапана прикатывающих катков);

- Перевести в рабочее положение прикатывающие катки;

Для перевода агрегата в транспортное положение необходимо:

- Гидроцилиндром хода колесного максимально поднять агрегат;

- Разложить дисковые секции в максимально выдвинутое рабочее положение (до срабатывания концевого клапана прикатывающих катков);

- Перевести прикатывающие катки в транспортное положение;

- Сложить дисковые секции;

- Закрыть гидравлический кран гидроцилиндра раскладывания прикатывающих катков;

- Закрепить предохранительную скобу (поз. 6 рис. 2) на штоке подъемного

гидроцилиндра;

- Закрыть гидравлический кран подъемного гидроцилиндра;

- Выровнять борону в горизонтальной плоскости с помощью талрепа на переднем дышле агрегата и навесной системы трактора.

7.3.3 По окончании работы необходимо:

-выключить двигатель;

-очистить агрегат от грязи, растительных остатков и инородных предметов (пленка, шпагат, проволока и др.).

# Правила эксплуатации и регулировки

8.1	При эксплуатации агрегата следует соблюдать требования безопасности, указанные в разделе 4 данного руководства, а также на табличке и надписях, размещенных на агрегате.

8.2  Регулировка глубины обработки почвы позволяет ограничить глубину проникновения рабочих органов дисковой бороны в почву. Для регулировки глубины обработки почвы нужно:

- поднять борону;

- отрегулировать положение гидравлического ограничителя гидроцилиндра хода колесного (рисунок 7);

- для увеличения глубины обработки переместить ограничитель вверх;

- для уменьшения глубины обработки переместить ограничитель вниз;

Отверстия  на шкале позволяют установить необходимую  глубину обработки. С помощью отверстий малого диаметра осуществляется регулировка глубины обработки в пределах 160мм. Отверстия большего диаметра служат для регулировки  глубины обработки при уменьшении размеров дисков дисковой бороны, из-за износа их в ходе эксплуатации агрегата (минимальный наружный диаметр диска 580 мм).

Рисунок 7 – Гидравлический ограничитель гидроцилиндра колесного хода

Окончательная же регулировка глубины обработки осуществляется при пробных заездах, так как в процессе работы агрегата происходит деформация шин и заглубление их в почву, которая имеет различную твердость.

ВНИМАНИЕ!!! Работа агрегата на глубине свыше 160 мм ведёт к: значительному увеличению тягового сопротивления, а соответственно расходу топлива; значительно увеличивается нагрузка на сферические диски и подшипниковые узлы, что в свою очередь приведет к их ускоренному износу и выходу из строя. При обнаружении случаев работы с превышением глубины обработки и, как следствие, выходом из строя дисков - данные случаи будут рассматриваться как не гарантийные.

8.3	Регулировка угла атаки позволяет изменять глубину проникновения дисков агрегата в почву. Углом атаки называется угол между дисковой батареей и перпендикуляром к линии движения агрегата. При максимальном угле атаки диски наиболее глубоко проникают в почву, при  минимальном – происходит поверхностная обработка.

Регулировка угла атаки передних и задних секций производиться при помощи указателей (рисунок 8).

Рисунок 8 – Указатель

8.4  Рекомендуется устанавливать дисковые секции таким образом, чтобы угол атаки передних секций на 2-3° превышал угол атаки задних секций. Например, если указатель на передней секции находится в районе 19°, то указатель на задней секции должен находиться в районе 16-17° (рис. 5).

8.5	Регулировка горизонтального положения рамы агрегата осуществляется изменением длины талрепа и путем изменения высоты навесной системы трактора (рис. 5).

8.6 Регулировка нажима прикатывающего катка на почву осуществляется с помощью вставок на гидроцилиндре опускания катка

8.7   Рабочая скорость движения выбирается исходя из условий работы. При работе агрегата на тяжелых почвах, когда наблюдается перегрузка двигателя трактора, скорость агрегата необходимо уменьшить.

8.8	Не рекомендуется работать затупленными или поломанными дисками, так как при этом увеличивается тяговое сопротивление агрегата и соответственно расход топлива.

# Техническое  обслуживание

  - Агрегат разработан под существующую систему технического обслуживания и ремонта в соответствии с ГОСТ 15.601-98.

  - Виды и периодичность технического обслуживания агрегата приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | Через каждые 10 часов или каждую смену работы |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО–1) | 60 часов основной работы под нагрузкой |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО–Э) | Перед началом сезона работы |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| – подготовке к межсменному хранению; | Непосредственно после окончания работы |
| – подготовке к кратковременному хранению; | Непосредственно после окончания работы |
| – подготовке к длительному хранению; | Не позднее 10 дней с момента окончания работы |
| – в период хранения; | В закрытых помещениях не реже раза в два месяца; Под навесом–ежемесячно |
| – при снятии с хранения. | Перед началом сезона работы |

Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО–Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения.

  - Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2

| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить от пыли, растительных остатков и грязи наружные поверхности, рабочие органы и внутренние полости агрегата | Агрегат должен быть чистый | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Осмотреть агрегат и его составные части. Проверить осмотром комплектность агрегата, крепление соединений механизмов и защитных кожухов вращающихся деталей, правильность агрегатирования агрегата с трактором, при обнаружении неисправностей – устранить их. | Агрегат должен быть комплектным. Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Визуальный осмотр. Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату |
| Первое техническое обслуживание (ТО–1) |
| 1 Очистить от пыли, растительных остатков и грязи наружные поверхности, рабочие органы и внутренние полости агрегата | Агрегат должен быть чистый | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Осмотреть агрегат и его составные части. Проверить осмотром комплектность агрегата, крепление соединений механизмов и защитных кожухов вращающихся деталей, проверить и отрегулировать люфты подшипников дисковых секций, правильность агрегатирования агрегата с трактором, при обнаружении неисправностей – устранить их. | Агрегат должен быть комплектным. Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. Агрегат должен быть исправным. | Визуальный осмотр. Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату |
| 3 Произвести смазку агрегата согласно таблице 6.1 и схеме смазки (рисунок 6) | Солидол нагнетать в масленку до появления смазки между трущимися поверхностями деталей | Шприц. Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или ГОСТ 4366-76 |
| Продолжение таблицы 9.2 |  |  |
| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы необходимые для выполнения работ |
| 4. Смазать подшипники колес. Проверить и отрегулировать люфт. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| Техническое обслуживание при хранении |
| Подготовка агрегат к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли и растительных остатков | Агрегат должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаруженные неисправностей и поломок устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату |
| 4 Проверить и при необходимости, подтянуть резьбовые соединения | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату |
| 5 Установить агрегат на площадке, при необходимости подложить деревянные бруски | Агрегат должен сохранять устойчивое положение, исключающее перекос и изгиб рамы и других узлов | Специальные подставки, бруски деревянные |
| Подготовка агрегата к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли и растительных остатков | Агрегат должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Вымыть и обсушить агрегат путем обдува сжатым воздухом | Агрегат должен быть чистой и сухой | Вода и любое синтетическое моющее средство для струйной очистки машин и деталей. Компрессор |
| 3 Проверить комплектность | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 4 Проверить техническое состояние составных частей агрегата, при обнаруженные неисправностей и поломок устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Агрегат должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты | Инструмент, прилагаемый к агрегату |
| Продолжение таблицы 9.2 |  |  |
| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы необходимые для выполнения работ |
| 5 Резьбовые соединения, рабочие поверхности дисков, штоки гидроцилиндров покрыть консервационным материалом. | Подлежащие консервации поверхности должны быть очищены от механических загрязнений, обезжирены и высушены. Слой смазки должен быть равномерным без подтеков | Консервацию производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. |
| 6 Установить агрегат под навесом или в закрытом помещении, при необходимости подложить деревянные бруски | Агрегат должен сохранять устойчивое положение, исключающее перекос и изгиб рамы и других узлов. | Специальные подставки, бруски деревянные |
| Подготовка агрегата к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, подтеков масла и растительных остатков | Агрегат должен быть чистой | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Вымыть и обсушить агрегат путем обдува сжатым воздухом | Агрегат должен быть чистой и сухой | Вода и любое синтетическое моющее средство для струйной очистки машин и деталей. Компрессор |
| 3 Проверить комплектность | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 4 Проверить техническое состояние, при обнаруженные неисправностей устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату |
| 5 Проверить и подтянуть крепления. | Резьбовые соединения должны быть затянуты | Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегат |
| 6 Резьбовые соединения, рабочие поверхности дисков, штоки гидроцилиндров покрыть консервационным материалом. | Подлежащие консервации поверхности должны быть очищены от механических загрязнений, обезжирены и высушены. Слой смазки должен быть равномерным без подтеков | Консервацию производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. |
| Продолжение таблицы 9.2 |  |  |
| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы необходимые для выполнения работ |
| 7 При хранении агрегата на открытых площадках снять пневматические колеса, шланги высокого давления. Допускается хранить шланги, а также пневматические колеса в разгруженном состоянии на агрегате, установленном на подставках | При хранении на открытых площадках (на агрегате) шланги покрыть защитным составом или обернуть изолирующим материалом, поверхность шин колес покрыть защитным составом. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10см. Давление в шинах должно быть 70% от нормального | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору, моторное масло, щетка, ветошь, парафинированная бумага или полиэтиленовая пленка, защитный состав. |
| 8 Разобрать ступицы колес, проверить наличие смазки, при необходимости заполнить новой смазкой, собрать колеса. |  | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |
| 9 Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от грязи, ржавчины, обезжирить, загрунтовать и покрасить | Покраску производить по ГОСТ 6572-91. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской агрегата | Щетка металлическая, шкурка шлифовальная. Кисть. Уайт-спирит ГОСТ 3134–78, грунтовка, эмаль |
| 10 Установить агрегат под навесом или в закрытом помещении, при необходимости подложить деревянные бруски | Агрегат должен сохранять устойчивое положение, исключающее перекос и изгиб рамы и других узлов. | Специальные подставки, бруски деревянные |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1 Проверить осмотром комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектной | Визуальный осмотр. |
| 2 Проверить состояние антикоррозийных покрытий и покраски, обнаруженные дефекты – устранить | Консервационная смазка и окраска должны равномерно покрывать защищаемые поверхности | Визуальный осмотр |
| Техническое обслуживание перед началом сезона работ (ТО–Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1 Проверить техническое состояние агрегат по окончании периода хранения. Очистить от пыли и грязи | Агрегат должен быть чистым и комплектным с учетом снятых частей | Щетка, ветошь, инструмент, прилагаемый к агрегату |
| Продолжение таблицы 9.2 |  |  |
| Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы необходимые для выполнения работ |
| 2 Снять консервационную смазку и изолирующий материал. | Консервационная смазка и изолирующий материал должен быть полностью удален. | Моторное масло, щетка, ветошь. |
| 3 Доукомплектовать сданными на склад составными частями | Агрегат должен быть комплектным |  |
| 4 Проверить регулировки и работу агрегата | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору и агрегату. |

# Возможные неисправности и методы их устранения

10.1 Возможные неисправности агрегата и методы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправности | Возможная причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Не возможно опустить диски агрегата на землю | Установлена чрезмерно малая глубина обработки | Установить глубину обработки и произвести горизонтальное выравнивание рамы агрегата |
|  | Установлен чрезмерно малый угол атаки дисковых батарей | Увеличить угол атаки |
|  | Чрезмерное давление катка на почву | Увеличить количество ставок ограничения глубины на гидроцилиндре катка |
| 2 С каждой стороны борон остаются гребни. | Неправильное расположение задних дисковых батарей относительно передних | Уменьшить угол атаки передних дисковых секций, чтобы почва не выбрасывалась столь далеко |
|  |  | Уменьшить угол атаки задних дисковых секций, чтобы выравнивающий диск проходил по всей борозде, оставленной передней дисковой секцией |
|  | Агрегат наклонен вперед | Максимально выровнять агрегат в горизонтальной плоскости |
|  | Агрегат движется с чрезмерно высокой скоростью (более 9 км/ч) | Снизить скорость движения |
|  |  | Использовать на передних дисковых секциях боковые отклоняющие щитки |
| 3 По центру агрегата остается бугор | Неправильное расположение задних дисковых секций относительно передних | Увеличить угол атаки передних дисковых секций |
|  | Агрегат наклонен назад | Максимально выровнять агрегат в горизонтальной плоскости |
| 4 Каток не выдвигается | Включен предохранительный ограничитель гидросистемы | До конца выдвинуть задние дисковые секции, в результате чего отключиться предохранительный ограничитель гидросистемы |
| 5 Каток не убирается | Включен предохранительный ограничитель гидросистемы | До конца выдвинуть задние дисковые секции, в результате чего отключиться предохранительный ограничитель гидросистемы |

# Правила хранения

  - Условия хранения агрегата у изготовителя и потребителя должны гарантировать полную его сохранность, комплектность, качество и товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751-85.

  - Агрегат должен устанавливаться на межсменное – перерыв в использовании до 10 дней, кратковременное – от 10 дней до двух месяцев и длительное хранение – более двух месяцев.

  - Агрегат на межсменное и кратковременное хранение ставят непосредственно после окончания работ, а на длительное хранение – не позднее 10 дней с момента окончания работ.

  - Агрегат должен храниться на машинном дворе или пунктах технического  обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-6.

При межсменном хранении допускается хранить агрегат на открытой площадке.

  - Агрегат устанавливается на хранение на подставки.

  - При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

  - При хранении агрегата к снятым и сданным на склад составным частям должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера или марки агрегата.

  - Постановку на длительное хранение, проведение технического обслуживания в период хранения, снятие с хранения оформляют записью в специальном журнале учета.

  - В период хранения техническое обслуживание выполняется при хранении в закрытом помещении один раз в два месяца, а под навесом – ежемесячно.

# Транспортирование

  - Транспортирование агрегата может производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

  - Укладка погрузочных мест в транспортное средство должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключить их перемещение при перевозке.

  - Погрузку и разгрузку агрегата производить краном грузоподъемностью не менее 10 т.

  - Условия транспортирования агрегата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям  хранения 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать средним (С) по ГОСТ 23170-78.

# Утилизация

  - Общие требования

    - Подготовку агрегата к утилизации необходимо проводить после утверждения акта об его списании и назначении руководителя, ответственного за проведение работ и утвержденного плана по проведению утилизации.

    - Работы по утилизации необходимо проводить на участках ремонтных баз, оснащенных соответствующими грузоподъемными механизмами и средствами пожаротушения.

    - Руководитель по проведению утилизации должен предварительно определить наиболее ценные механизмы, узлы, отдельные сборочные единицы, комплектующие изделия, детали, пригодные для дальнейшего использования в качестве запасных частей.

  - Меры безопасности

    - Необходимо соблюдать все общие требования безопасности при работе с агрегатом.

  - Порядок разборки агрегата и определение степени утилизации узлов и деталей.

    - Разобрать агрегат по узлам.

    - Произвести разборку узлов по деталям.

    - Сортировать детали по группам: черный металл, пластмассовые детали, резинотехнические детали.

    - Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд.

    - Пришедшие в негодность металлические детали сдать в металлолом, резиновые и пластмассовые отвезти в место утилизации.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дископак–6

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.005 – 2009

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие агрегата требованиям настоящих технических условий ТУ ВY 500052032.005 – 2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации дископака устанавливается в 24 календарных месяца, за исключением быстроизнашиваемых деталей рабочих органов. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода дископака в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня его приобретения.

Гарантийная наработка (ресурс) интенсивно изнашивающихся сферических дисков должен соответствовать установленным стандартам.

5.3 Претензии по качеству изделия предъявляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008г № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования».

При поставке на экспорт, в страны СНГ – в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

|  | Приложение А (обязательное) |
| --- | --- |

ДП «Минойтовский ремонтный завод» д. Минойты, Гродненская обл., Лидский р-он, т.801545-97-189, 801545-97-252, р/с 3012200370012 в Бел. АПБ г. Лида

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

Дископак-6         ______

(наименование, тип и марка изделия)

__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам: ТУ BY 500052032.005 – 2009

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 12  со дня получения потребителем

месяцев.

________________________________________________________________________________

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

(дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя)

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     	(подпись)

М.П.

______________________________________________________________

(дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                   		 подпись

М.П.

______________________________________________________________

(дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________                                 _________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

М.П.

______________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

____________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

М.П.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

6

7

8

а)