# КУЛЬТИВАТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ

# КУМ-10.0, КУМ-12.0 КУМ-14.0

# Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Устройство и работа изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 3. | Техническая характеристика изделия. . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 4. | Требования безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 5. | Досборка, наладка и обкатка изделия на месте его применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 6. | Органы управления и приборы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 7. | Подготовка к работе и порядок работы . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 8. | Правила эксплуатации и регулировки . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 9. | Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 10. | Возможные неисправности и методы их устранения . . . . | 21 |
| 11. | Правила хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 12. | Транспортирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 13 | Утилизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 14. | Свидетельство о приёмке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 15. | Гарантии изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
|  | Приложения: |  |
|  | А. Гарантийный талон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
|  | Б. Отметка об изучении инструкции по эксплуатации . . . | 25 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Культиватор универсальный модульный КУМ-10.0, КУМ-12.0 и КУМ-14.0 Заводской №

Год выпуска

1.1. Назначение и область применения.

1.1.1. Культиваторы универсальные модульные КУМ-10.0, КУМ-12.0 и КУМ-14.0 (в дальнейшем культиваторы), предназначенный для сплошной культивации или боронования почвы при осенней полупаровой обработке зяби, ранневесеннем закрытии влаги, подготовки почвы под посев, ухода за парами.

1.1.2. Агрегатируется с тракторами 4 и 5 класса. При необходимости на трактор установить балластные грузы согласно РЭ трактора.

1.1.3. Культиватор применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 30% и твердости до 4,5 МПа, не засоренных камнями.

Не допускается высота растительных и пожнивных остатков более 25 см.

Наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления агрегата возможны некоторые расхождения между руководством и поставляемыми агрегатами, не влияющие на условия их эксплуатации

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

2.1. Культиватор (рис. 1) представляет собой модульную широкозахватную полуприцепную машину. Состоит он из следующих основных частей: несущего остова 1, центральной рамы 2, боковых рам 3, секций 4 с рыхлительными рабочими органами, опорных колес 5, выравнивающих приставок 6, гидросистемы 7, электрооборудования 8.

2.3. Остов 1 является основным несущим элементом агрегата, на него шарнирно крепятся центральная рама 2 и за него осуществляется присоединение культиватора к трактору. Шарнирное соединение остова с центральной рамой обеспечивает копирование рельефа в продольном направлении (рис 1.).

2.4. Центральная рама 2 является сварной конструкцией и состоит из балок, к которым приварены кронштейны для шарнирного крепления боковых рам 3. На нее так же монтируются секции рабочих органов 4 и выравнивающая приставка 6 (рис 1.).

2.5 Боковые рамы 3 являются сварными конструкциями. На них монтируются секции рабочих органов 4 и выравнивающая приставка 6. В зависимости от исполнения культиватора КУМ-10.0, КУМ-12.0 или КУМ-14.0 он оснащается боковыми рамами разной ширины захвата (рис 1.). Шарнирное соединение боковых рам с центральной рамой обеспечивает копирование рельефа поля в поперечном направлении.

2.6 Секции рабочих органов 4 состоят из рамы жесткой конструкции и закрепленных на ней рабочих органов. Секции 4 крепятся к центральной 2 и боковым рамам 3 при помощи механизма регулировки глубины (рис. 1).

2.7 Рыхлительный рабочий орган (рис. 3) состоит из стойки 1 с лапой 2, которые крепятся к секций 4 (рис. 1) при помощи зажимов 3 (рис. 3). Возможна установка стрельчатая лапа для сплошной обработки почвы..

2.8 Опорные колеса 5 и выравнивающие приставки 6 устанавливаются спереди и позади каждой секции рабочих органов 4 соответственно, при работе агрегата они являются опорными элементами секции, копируют рельеф. Выравнивающие приставки кроме этого: дробят крупные комья почвы, выравнивают поверхность поля, уплотняют почву, создавая уплотненное ложе для семян. На культиватор возможна установка трех видов приставки: каток, тандемный каток, каток с бороной (рис. 2).

ВНИМАНИЕ: БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩИХ ПРИСТАВОК (КАТКОВ) ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ. РАЗРЫВАЮТСЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ. НЕ ЯВЛЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ.

2.9. Гидросистема 7 (рис. 1) служит для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно.

2.10. Электрооборудование 8 (рис. 1) служит для обозначения габаритов агрегата при его транспортировании по дорогам.

Рисунок 1. Общий вид

каток                                тандемный каток                 каток с бороной

Рисунок 2. Выравнивающая приставка

Рисунок 3. Рыхлительный рабочий орган

Рисунок 4. Секция рабочих органов

54  3   2

1

Рисунок 5. Схема перевода культиватора из транспортного положения в рабочее

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИЗДЕЛИЙ.

| Наименование показателя | КУМ-10.0 | КУМ-12.0 | КУМ-14.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Тип | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
| 2 Агрегатирование с тракторами | 4 класса | 4 и 5 класса | 5 класса и выше |
| 3 Производительность основного времени за 1ч, га, до: | 8-12 | 9,6 – 14,4 | 11,2 – 16,8 |
| 4 Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 5 Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 Глубина обработки, см | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| 7 Конструктивная ширина захвата, м | 10±0,1 | 12±0,1 | 14±0,1 |
| 8 Расстояние от опорной плоскости лап до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 500 | 500 | 500 |
| 9 Количество рядов стоек, шт. | 4 | 4 | 4 |
| 10 Количество стоек, шт. | 60 | 68 | 84 |
| 12 Масса, кг, не более | 4500±100 | 5300±100 | 6000±100 |
| 13 Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | 10 | 10 |
| 14 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 Габаритные размеры, не более мм |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| – длина | 9500 | 9500 | 9500 |
| – ширина | 10500 | 12500 | 14500 |
| – высота | 1800 | 1800 | 1800 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| – длина | 6500 | 6500 | 6500 |
| – ширина | 4000 | 4000 | 4000 |
| – высота | 4000 | 4000 | 4000 |
| 16 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 тракторист-машинист | 1 тракторист-машинист | 1 тракторист-машинист |

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСНОСТИ.

4.1. Требования безопасности при эксплуатации культиватора должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующем в каждом хозяйстве.

4.2. К работе с культиватором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении) и имеющие соответствующую квалификацию. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ.

4.3. При эксплуатации культиватора запрещается:

4.3.1. Находится возле культиватора при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также во время его работы.

4.3.2. Выполнять повороты в рабочем положении культиватора.

4.3.3. Транспортная скорость должна быть не более 10 км/ч.

4.3.4. Производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание культиватора при работающем двигателе трактора.

4.3.5. Производить ремонтные или регулировочные работы на культиватора в транспортном положении.

4.3.6. При погрузке и разгрузке культиватора строповку производить в местах, обозначенных символом 2.30 «Точка подъема» по ГОСТ 26336.

4.4. При установке колес на машину вентиль камеры должен находиться с наружной стороны, а стопорное кольцо шины – с внутренней.

# ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ

# 5. ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА КУЛЬТИВАТОРА НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

  - Культиватор поставляется потребителю в собранном виде.

  - Произвести расконсервацию. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей агрегата.

  - Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочным листом.

  - Изучить руководство по эксплуатации, обратив особое внимание на меры безопасности при работе с агрегатом.

  - Произвести внешний осмотр агрегата на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

  - Проверить крепление составных частей агрегата и ограждений, затяжку резьбовых соединений. Ослабленные соединения подтянуть.

  - Проверить и при необходимости произвести смазку агрегата в соответствии с таблицей смазки агрегата (таблица 6.1).

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ.

6.1. Управление работой и транспортированием агрегата (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

6.2. Для подготовки культиватора к работе, для перевода его в транспортное положение и выполнения регулировок предусмотрены:

1) два гидроцилиндра для подъема (опускания) рамы с рабочими органами;

2) два гидроцилиндра (четыре гидроцилиндра), в зависимости от исполнения культиватора, для раскладывания (складывания) боковых рам;

3) рычажная система регулировки глубины секций рабочих органов (рис. 4).

7. ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ  И  ПОРЯДОК  РАБОТЫ.

7.1. Подготовка агрегата к работе.

7.1.1. Проверить готовность культиватора к работе в соответствии с пунктами раздела 5.

7.1.2 Проверить затянутость гаек колесных дисков и провести регулировку зазоров в подшипниках ступиц.

7.1.3 Проверить техническое состояние трактора. Трактор должен быть исправен. Давление воздуха в шинах должно соответствовать норме.

7.1.4 Провести подтяжку болтов агрегата, в дальнейшем:

- после первых часов эксплуатации;

- периодически, в зависимости от частоты проведения ремонтных работ;

- по меньшей мере раз в три месяца.

7.2. Порядок работы.

7.2.1. Перед работой установить культиватор в начале гона.

7.2.2. Перевести культиватор из транспортного положения в рабочее следующим образом (рис.5):

- размотать цепные растяжки;

- приподнять гидроцилиндрами, расположенными на остове, раму с рабочими органами над замками;

- разложить гидроцилиндрами боковые рамы;

- разложить дополнительные боковые рамы (КУМ-12.0 и КУМ-14.0);

- опустить разложенную центральную раму гидроцилиндрами, расположенными на остове, в горизонтальное положение.

7.2.3По окончании работы необходимо:

-выключить двигатель;

-очистить культиватор от грязи, растительных остатков и инородных предметов (пленка, шпагат, проволока и др.).

7.3.3 Перевод культиватор из рабочего в транспортное положение производиться в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ РАСКЛАДЫВАНИЯ КУЛЬТИВАТОРА ВОЗМОЖНА ПОЛОМКА ГИДРОЦИЛИНДРА. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ.

8.1. Эксплуатировать только правильно собранный, проверенный и отрегулированный агрегат.

8.2. Выбрать глубину обработки почвы.

8.2.1. Глубина обработки почвы планчатыми катками не регулируется и составляет 3-5 см в зависимости от типа почвы и предшествующей обработки.

8.2.2. Глубина обработки почвы рыхлительными рабочими органами устанавливается при помощи рычажной система регулировки глубины (рис. 4). Состоит она из двух рычагов 1 и 2, шарнирно закрепленных на раме 4 и соединенных между собой тягою 3 (рис. 4). Основной рычаг зафиксирован на раме стопорами 5 (рис. 4) при переставлении которых происходит опускание или подъём рамки с рыхлительными рабочими органами. Общая (суммарная) глубина обработки почвы определяется суммой глубины обработки почвы планчатыми катками и рыхлительными рабочими органами.

8.2.3. Установка заданной глубины обработки производится непосредственно в поле, в рабочем положении культиватора, с учётом того, что одно отверстие на секторе соответствует величине заглубления на 1 см.

8.2.4. Для увеличения глубины обработки необходимо верхний стопор переставить в нужное отверстие (вверх). После чего проехать культиватором вперед пока секция не заглубится (стопор 5 верхний упрется в раму рама 1 (рис. 4)), после чего переставить нижний стопор максимально вверх. Для равномерной обработки почвы положение стопоров на всех рамках должно совпадать.

8.2.5 Для уменьшения глубины обработки необходимо нижний стопор переставить в нужное отверстие (вниз). После чего поднять секции культиватора с помощью гидроцилиндров в вертикальное положение, рамки культиватора опустятся вниз под действием силы тяжести, а нижний стопор соответственно упрется в раму 1 (рис. 4), после чего переставить верхний стопор максимально вниз. Для равномерной обработки почвы положение стопоров на всех рамках должно совпадать.

ВНИМАНИЕ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ СЕКЦИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТСЯ СЗАДИ КУЛЬТИВАТОРА (РИСУНОК 5, положение 2 и 3)

8.3. Крупные предметы на поле (пни, остатки деревьев, камни, металлические предметы и т.д.) являются препятствием для работы агрегата и должны быть устранены.

8.4. Перед выполнением поворота необходимо приподнять раму культиватора центральными цилиндрами так, чтобы рабочие органы агрегата не касались почвы, а рама опиралась на колеса.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается выполнять повороты с заглубленными рабочими органами.

8.5. При движении агрегата не допускать забивания рабочих органов землей и растительными остатками.

В случае забивания рабочих органов агрегат остановить, приподнять рабочие органы, проехать некоторое расстояние задним ходом. Если забивание таким способом полностью не устранено, то очистку выполнить вручную чистиком, а затем продолжить работу.

8.9. По окончании работы необходимо:

1) выключить двигатель трактора и очистить агрегат от грязи и растительных остатков;

2) перевести агрегат из рабочего положения в транспортное.

8.10. Транспортная скорость при переездах агрегата не должна превышать 10 км/ч.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ КУЛЬТИВАТОР БЕЗ НАДЕЖНОЙ УСТАНОВКИ КРЫЛЬЕВ КУЛЬТИВАТОРА НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЛОВИТЕЛИ НА ОСТОВЕ (как указано на рисунке 6).

Рисунок 6

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РАЗРАБОТЧИКОМ (ПРОЕКТИРОВЩИКОМ).

9.1. Виды и периодичность ТО приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок поставки на ТО (Моточасы или др. единица наработки) |
| --- | --- |
| 1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 8-10 ч |
| 2. Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 60 |
| 3. Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) | Перед началом сезона работы |
| 4. Техническое обслуживание при хранении: |  |
| 1) подготовка к межсменному хранению; | Непосредственно после окончания работы |
| 2) подготовка к кратковременному хранению; | Непосредственно после окончания работы |
| 3) подготовка к длительному хранению; | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| 4) в период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| 5) при снятии с хранения | Перед началом сезона работы |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

9.2.  Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, ма- териалы для выполне- ния работ |
| --- | --- | --- |
| Ежесменнонное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка |
| 2 Проверить комплектность | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое сос- тояние составных частей агре- гата, при обнаружении неис- правностей - устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 4 Проверить и при необходи- мости подтянуть крепления | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подте- каний масла в соединениях и уплотнениях | Не должно быть подте- каний масла | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка |
| 2 Проверить комплектность агрегата | Агрегат должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое сос- тояние составных частей агре- гата, при обнаружении неис- правностей - устранить их | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 4 Проверить и при необходи- мости подтянуть крепления | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подте- каний масла в соединениях и уплотнениях | Не должно быть подте- каний масла | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 6 Проверить давление воздуха в шинах колес | Давление должно быть 0,3 Мпа | Манометр шинный ручного пользования |
| Подготовка агрегата к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить агрегат от грязи, пыли, растительных остатков подтеков масла и т.п. | Агрегат должен быть чистым | Ветошь, щетка |
| 2 Установить на площадке | Агрегат должен находить ся на машинном дворе |  |
| 3 Проверить техническое сос- тояние агрегата.Неисправности и поломки устранить | Агрегат должен быть исправным | Инструмент, прилагае- мый к трактору |
| 4. Проверить и подтянуть крепления. Обратить внимание на крепление рыхлительных рабочих органов. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. | Инструмент, прилагаемый к трактору. |
| Подготовка агрегата к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1. Очистить агрегат от пыли, грязи, растительных остатков, подтеков масла и т.д. Вымыть и обсушить агрегат. | Агрегат должен быть чистым. | Ветошь, щетка, вода или любое синтетическое моющее средство для струйной очистки машины. |
| 2. Установить агрегат под навесом или на открытой площадке. | Установить агрегат на деревянные подкатки. |  |
| 3. Проверить комплектность агрегата. | Агрегат должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 4. Проверить и подтянуть крепление сборочных единиц и деталей агрегата. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. | Инструмент, прилагаемый к трактору. |
| 5. Устранить неисправности и поломки. | Агрегат должен быть исправным. | Запасные части и инструмент, прилагаемые к трактору. |
| 6. Проверить отсутствие подтеканий масла. | Не должно быть подтеканий. | Визуальный осмотр. Инструмент, прилагаемый к трактору. |
| Подготовка агрегата к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1. Очистить агрегат от пыли, грязи, растительных остатков, подтеканий масла. | Агрегат должен быть чистым. | Ветошь, щетка. |
| 2. Вымыть агрегат и обсушить сжатым воздухом. | Агрегат должен быть чистым и сухим. | Вода или любое синтетическое моющее средство для струйной очистки машин и деталей. Компрессор. |
| 3. Проверить комплектность агрегата. | Агрегат должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 4. Проверить и подтянуть крепления узлов и деталей агрегата. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. | Инструмент, прилагаемый к трактору. |
| 5. Проверить техническое состояние агрегата. Неисправности устранить. | Агрегат должен быть исправным. | Инструмент, прилагаемый к трактору. |
| 6. Доставить агрегат на место хранения. |  |  |
| 7. Установить его в рабочем положении на подкладки под задние катки и опору на снице. | Рама агрегата должна сохранять устойчивое положение. | Бруски деревянные. |
| 8. Слить масло из гидросистемы. |  |  |
| 9. Демонтировать колеса. Шины очистить от пыли, грязи, масла, просушить, покрыть алюминиевой пудрой, снизить давление до 0,24 МПа (2,4 кгс/см2) | Давление в шинах должно быть снижено до 70% от нормального. | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0025CIХ9 (22Х24) 7811-0043СIХ9 (32Х36) манометр шинный ручного пользования (пределы измерения 200-700 кПа (2,0 – 7,0 кгс/см2 пудра алюминиевая пигментная ГОСТ 5494-71) |
| 10. Снять крышки ступиц, отвернуть гайки, демонтировать ступицы в сборе с оси рамы колесного хода. Разобрать ступицы, очистить детали ступиц и оси от старой смазки. Собрать ступицы, предварительно заполнив полости солидолом и смонтировать их на осях рамы. | Карманы ступиц колес должны быть заполнены не менее чем на ¾ объёма смазкой. | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0003CIX9 (8x10) 7811-0046CIX9 (46x50) солидол ГОСТ 1033-79 или Литол 24 ГОСТ 21150-75 |
| 11. Нанести консервационную смазку на детали с резьбовой поверхностью, оси, рукоятки. | Слой смазки должен быть равномерным без подтеков, воздушных пузырей, инородных включений. Наносить смазку на поверхность в расплавленном состоянии при температуре 80-100 градусов кистью. | Смазка ПВК ГОСТ 19537-83. |
| 12. Катки и рыхлительные рабочие органы покрыть черным лаком. | Лак должен равномерно покрывать поверхность. | Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79 |
| 13. Детали и сборочные единицы с повреждённой окраской очистить от грязи, ржавчины и покрасить. | Краску наносить на сухую поверхность. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской агрегата. | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 красновато-коричневая ГОСТ 6465-76. |
| 14. Снять с агрегата гидроцилиндры, очистить от загрязнений, вдвинуть штоки, выступающие части смазать, отверстия закрыть заглушками. Прикрепить к цилиндрам ярлыки с указанием хозяйственного номера агрегата и сдать на склад. | Рабочая жидкость должна быть слита. Влага, пыль не должны попадать внутрь. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол ГОСТ 4366-76, ГОСТ 1033-79 Ключ ГОСТ 2839-80 7811-0041CIX9 (27х30). |
| 15. Снять с агрегата рукава высокого давления, очистить их от пыли, грязи, масла, просушить; рукава покрыть пудрой алюминиевой. Прикрепить ярлыки с указанием хозяйственного номера агрегата и сдать на склад для хранения; концы рукавов высокого давления и маслопроводов закрыть полиэтиленовой пленкой или заглушками. | Рабочая жидкость из рукавов должна быть слита. Влага, пыль не должны попадать внутрь. | ГОСТ 3134-28, полиэтиленовая плёнка ГОСТ 10354-83,. ветошь, ключи ГОСТ 2839-80 7811-0026CIX9 (24х27) 7811-0041CIX9 (27х30) |
| 16. При обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новыми или отремонтировать износившиеся. | Установленные на агрегате детали должны сохранять кинематику и работоспособность. | Инструмент, прилагаемый к трактору. Комплект запасных частей. |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1. Проверить правильность установки агрегата на подставки. | Рама агрегата должна быть установлена горизонтально. Подставки подложить под задние катки и опору на снице. | Визуальный осмотр. |
| 2. Проверить комплектность с учётом снятых и хранящихся на складе узлов и деталей. | Агрегат должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить давление воздуха в шинах. Через 2-3 месяца хранения перевернуть каждую шину, меняя точку опоры. | Давление воздуха должно составлять 70% от нормального. | Манометр шинный ручного пользования (пределы измерений 200-700 кПа 2,0-7,0 кгс/см2) |
| 4. Проверить надежность герметизации гидроцилиндров, рукавов высокого давления. | Отверстия в гидроцилиндрах и концы рукавов высокого давления должны быть герметически закрыты. | Визуальный осмотр. |
| 5. Проверить состояние консервационной защиты и покраски, обнаруженные дефекты должны быть устранены. | Консервационная смазка и окраска должна равномерно покрывать защищаемые поверхности. | Визуальный осмотр. |
| Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1. Очистить агрегат от консервационной смазки. | Агрегат должен быть очищен от консервационной смазки. | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, ветошь. |
| 2. Смонтировать на осях рамы колесного хода шины с камерами и ободьями в сборе. |  | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0025CIX9 (22х24) 7811-0043CIX9 (32х36) |
| 3. Установит на агрегате цилиндры и рукава высокого давления. |  | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0026CIX9 (24х27) 7811-0041CIX9 (27х30) |
| 4. Заполнить через маслёнки новой смазкой корпуса подшипников катков, втулки кронштейнов передних и задних катков, гайки талрепа. Смазать открытые резьбовые поверхности винтов, механизмов регулировки глубины обработки почвы, штоков пружинных амортизаторов, винтов талрепа. |  | Шприц, солидол ГОСТ 4366-76 ГОСТ 1033-49 |
| 5. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления. | Все резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены. Момент затяжки: М 8-9, 4-11, 8Нм (0,94-1,18 кгс.м) М 10-18, 6-23, 6Нм (1,86-2,36 кгс.м) М 12-34-42, 5Нм (3,4-4,25 кгс.м) М 16-85-106 Нм (8,5-10,6 кгс.м) М 20-160-200 Нм (16-20 кгс.м) М 24-268-335 Нм (26,8-33,5 кгс.м.) |  |
| 6. Довести давление воздуха в шинах до нормального | Давление воздуха в шинах должно быть 0,3 МПа | Компрессор трактора или насос воздушный ручной, манометр шинный ручного пользования (пределы измерения 200-700 кПа) (2,0-7,0 кгс/см2) |
| 7. Проверить и при необходимости отрегулировать величину сжатия резиновых и пружинных амортизаторов. |  | Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0466СIX9 (19x24) 7811-0046CIX9 (46x50) |

9.3. Точки смазки и их расположение приведены в таблице 9.3. и на схеме смазки (рис. 10).

Таблица 9.3.

| № позиции | Наименование точек смазки | Наименование смазочных материалов | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оси коромысла тандемных катков | Солидол Ж ГОСТ 1033-78 или солидол С ГОСТ 4366-76 | ежесменно |
| 2 | Корпуса подшипников катков (масленки находятся в ЗИП) | То же | ежесменно |
| 3 | Подшипники ступиц колес | То же | Через 60 часов |
| 4 | Шарнирные соединения рамы | То же | ежесменно |
| 5 | Гидросистема | Масло гидросистемы трактора | В начале сезона |

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

10.1. Неисправности, методы их устранения, применяемый инструмент приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Неисправности, внешнее проявление | Возможная причина неисправности | Способ устранения неисправности, инструмент, принадлежности |
| --- | --- | --- |
| 1. Волнистая (бороздчатая поверхность) обрабатываемого поля | Забивание рыхлительных рабочих органов | Выглубить рабочие органы, проехать задним ходом очистив стойки с лапами от растительных остатков |
| 2. Поломка стойки рыхлительного рабочего органа | Попадание посторонних предметов | Заменить стойку Ключ 7811-0023CIX9 (17х19) ГОСТ 2839-80 |
| 3. Поломка лапы рыхлительного рабочего органа | Попадание посторонних предметов | Заменить лапу Ключ 7811-0022CIX9 (14х17) ГОСТ 2839-80 |
| 4. Предельно допустимый износ одной стороны лапы рыхлительного рабочего органа |  | Демонтировать лапу, перевернуть ее другим концом и закрепить на стойке. Ключ 7811-0022CIX9 (14х17) ГОСТ 2839-80 |
| 5. Предельно допустимый износ лапы с двух сторон. |  | Заменить лапу новой Ключ 7811-0022CIX9 (14х17) ГОСТ 2839-80 |

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

11.1. Агрегат может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное хранение (более двух месяцев) в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2. Агрегат устанавливается на хранение на деревянные подставки под задние катки и опору на снице.

11.3. При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

11.4. К снятым и сданным на склад сборочным единицам (шины, гидроцилиндры, рукава высокого давления) должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера или марки агрегата.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование агрегата может производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

  - Укладка погрузочных мест в транспортное средство должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключить их перемещение при перевозке.

  - Погрузку и разгрузку агрегата производить краном грузоподъемностью не менее 10 т.

  - Условия транспортирования агрегата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать средним (С) по ГОСТ 23170-78.

# УТИЛИЗАЦИЯ

  - Общие требования

    - Подготовку агрегата к утилизации необходимо проводить после утверждения акта об его списании и назначении руководителя, ответственного за проведение работ и утвержденного плана по проведению утилизации.

    - Работы по утилизации необходимо проводить на участках ремонтных баз, оснащенных соответствующими грузоподъемными механизмами и средствами пожаротушения.

    - Руководитель по проведению утилизации должен предварительно определить наиболее ценные механизмы, узлы, отдельные сборочные единицы, комплектующие изделия, детали, пригодные для дальнейшего использования в качестве запасных частей.

  - Меры безопасности

    - Необходимо соблюдать все общие требования безопасности при работе с агрегатом.

  - Порядок разборки агрегата и определение степени утилизации узлов и деталей.

    - Разобрать агрегат по узлам.

    - Произвести разборку узлов по деталям.

    - Сортировать детали по группам: черный металл, пластмассовые детали, резинотехнические детали.

    - Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд.

    - Пришедшие в негодность металлические детали сдать в металлолом, резиновые и пластмассовые отвезти в место утилизации.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Культиватор универсальный модульный КУМ-10.0, КУМ-12.0, КУМ-14.0 (необходимое подчеркнуть)

заводской номер ____________________

соответствует техническим условиям ТУ ВY 500052032.016-2018

и признан годным для эксплуатации.

М.П.                                                                  Дата выпуска _____________

Подпись лиц, ответственных за

приёмку

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1. Изготовитель гарантирует соответствие культиватора универсального модульного КУМ-10,0, КУМ-12,0, КУМ-14,0 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

15.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения агрегата потребителем.

15.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.  Культиватор универсальный модульный КУМ-

(наименование, тип и марка изделия, нужное подчеркнуть)

2.______________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3._______________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ ВY 500052032.016-2018

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

1.______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

2.______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

3.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |